|  | แผนการสอน | หน่วยที่ 9 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | สัปดาห์ที่ 10 |
|  | ชื่อหน่วย ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 9.1 หน้าที่ของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 9.2 ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 9.3 มุมดเวล สาระสำคัญ ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน บอกหน้าที่ของระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์, หน้าที่ของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, หน้าที่ของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ดีเซล และคำศัพท์เทคนิคระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในช่างยนต์ได้อย่างถูกต้อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ 1. ผู้เรียนบอกหน้าที่ของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ ได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เรียนบอกชื่อ และหน้าที่ของส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ ได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เรียนอธิบายหน้าที่ของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ดีเซล ได้อย่างถูกต้อง 4. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ ได้อย่างถูกต้อง |
| ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ (Engine Ignition System) การจุดระเบิดส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการเผ่าไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายในนั้น จะเกิดขึ้นได้จากการเกิดประกายไฟที่เขี้ยวหัวเทียนการที่จะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นที่เขี้ยวหัวเทียนได้นั้น ต้องอาศัยอุปกรณ์หลายอย่างที่มีการทำงานสัมพันธ์กัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนสูง ส่งไปยังหัวเทียนตามสูบต่างๆของเครื่องยนต์ เพื่อจุดระเบิดส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงให้เกิดการเผ่าไหม้ ภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 9.1 หน้าที่ของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด (Ignition system ) ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ทำหน้าที่ผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงให้กับหัวเทียน ทำให้เกิดประการไฟฟ้าที่เคี่ยวหัวเทียนภายในกระบอกสูบ ในจังหวะที่ถูกต้องแน่นอนและในเวลาที่เหมาะสมกับจังหวะจุดระเบิดของเครื่องยนต์ วงจรการจุดระเบิดเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ เป็นระบบจุดระเบิดที่ใช้แบตเตอรี่ (Battery) โดยที่แบตเตอรี่จะจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ เพื่อส่งไปยังระบบสตาร์ทและระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังคอยล์จุดระเบิด ก็จะทำการแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้นประมาณ 20,000 – 30,000 โวลต์ เพื่อส่งไปยังจานจ่าย และจ่ายไปให้หัวเทียนตามสูบต่างๆเพื่อจุดระเบิดส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื่อเพลิงให้เกิดการเผาไหม้ภายในห้องเผาไหม้และกระบอกสูบของเครื่องยนต์ รูปที่ 9.1 แสดงระบบจุดระเบิดด้วยแบตเตอรี่ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน |
| 9.2 ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 9.2.1 แบตเตอรี่ (Battery) 9.2.2 สวิตช์จุดระเบิดหรือสวิตช์กุญแจ (Ignition switch) 9.2.3 จานจ่าย (Distibutor) 9.2.4 คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil ) 9.2.5 หัวเทียน (Spark plug) 9.2.6 สายไฟแรงต่ำ(Lowtension wiring) 9.2.7 สายไฟแรงสูง (High tension wiring) 9.2.8 คอนเดนเซอร์ (Condenser) 9.2.1 แบตเตอรี่ (Battery) รูปที่ 9.2 แสดงลักษณะของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวเก็บประจุและจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ และยังจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบแสงสว่าง ระบบไฟสัญญาณ และเครื่องมือ – อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กระแสไฟฟ้าในรถยนต์ 9.2.2 สวิตช์จุดระเบิด (Ignition switch ) รูปที่ 9.3 แสดงลักษณะของสวิตช์จุระเบิด สวิตช์จุดระเบิดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวิตช์กุญแจ ซึ่งทำหน้าที่ตัดและต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบจุดระเบิด สวิตช์จุดระเบิดมีอยู่หลายแบบที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่จะมีอยู่ 3 ขั้ว คือ 1. ขั้ว B ขั้วนี้จะเป็นขั้วที่รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ขั้วบวก +) 2. ขั้ว IG ขั้วนี้จะต่อไปที่ขั้ว + ของคอยล์จุดระเบิด และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆอีก เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบไฟสัญญาณ วิทยุ – เทป เครื่องปรับอากาศรถยนต์ เป็นต้น 3. ขั้ว ST ขั้วนี้จะต่อไปที่ขั้ว 50 หรือขั้ว ST ของโซลินอยด์มอเตอร์สตาร์ท 9.2.3 จานจ่าย (Distributor) รูปที่ 9.4 แสดงส่วนประกอบของจานจ่าย |
| จานจ่ายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในระบบจุดระเบิด ซึ่งจานจ่ายจะทำหน้าที่ ดังนี้ 1. ตัด – ต่อวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำของระบบจุดระเบิดโดยการเปิด – ปิดของหน้าทองขาว 2. รับไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงจากคอยล์จุดระเบิด และทำการจ่ายไฟไปยังหัวเทียนแต่ละสูบ ตามลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์โดยการหมุนของหัวโรเตอร์ (Rotor) 3. กำหนดระยะเวลาในการจุดระเบิด โดยการหมุนเตะของเพลาลูกเบี้ยว 4. เพิ่มระยะเวลาในการจุดระเบิด โดยอุปกรณ์เร่งไฟจุดระเบิดล่วงหน้า หัวโรเตอร์ จะถูกติดตั้งที่เพลาของจานจ่าย และมีฝาครอบจานจ่ายครอบเอาไว้ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ เพื่อรับไฟแรงสูงจากคอยล์จุดระเบิด และจ่ายไปยังหัวเทียนตามสูบต่างๆของเครื่องยนต์ โดยหัวโรเตอร์จะหมุนไปพร้อมกับจานจ่าย ซึ่งจะถูกขับให้หมุนโดยเพลาลูกเบี้ยว หัวโรเตอร์จะทำมาจากสารสังเคราะห์ หรือเรียกว่า อีฟ๊อกซี หน้าทองขาว จะติดตั้งอยู่ภายในชุดจานจ่าย ซึ่งทำหน้าที่ เปิด – ปิด วงจรไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำ เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้าแรงสูงในระบบจุดระเบิด หน้าทองขาวจะประกอบด้วย หน้าทองขาวที่เคลื่อนที่และอยู่กับที่ เมื่อหน้าทองขาวปิดกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าไปยังขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น แต่เมื่อหน้าทองขาวเปิดจะทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจร ทำให้ไม่สามารถเกิดสนามแม่เหล็กในคอยล์จุดระเบิด ขดลวดทุติยภูมิหรือขดลวดไฟแรงสูงก็จะเกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า เกิดไฟแรงเคลื่อนสูงที่เขี้ยวของหัวเทียน 9.2.4 คอล์จุดระเบิด (Ignition coil) รูปที่ 9.5 แสดงส่วนประกอบของคอล์ยจุดระเบิด |
| คอยล์จุดระเบิด ทำหน้าที่ แปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเพียงพอที่จะทำให้เกิดประกายไฟที่เขี้ยวของหัวเทียน ซึ่งภายในคอยล์จุดระเบิดจะมีขดลวดอยู่ 2 ขด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) โดยที่ขดลวดปฐมภูมิจะเป็นขดลวดเส้นใหญ่ (เป็นลวดทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 –1 มิลลิเมตร) มีจำนวนรอบที่พันเป็นจำนวน 100-200 รอบ และในส่วนของขดลวดทุติยภูมิจะเป็นลวดเส้นเล็ก (เป็นลวดทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.06 – 0.08 มิลลิเมตร) มีจำนวนรอบที่พันประมาณ 14,000 - 20,000 รอบ และจะอาบด้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันการรั่วหรือช๊อตถึงกันได้ ส่วนประกอบของคอล์ยจุดระเบิด 1. ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding ) ทำหน้าที่รับไฟแรงเคลื่อนต่ำจากแบตเตอรี่ เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กให้กับแกนเหล็กอ่อน ภายในคอยล์จุดระเบิด 2. ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) ทำหน้าที่ผลิตไฟแรงเคลื่อนสูงเพื่อส่งไปที่จานจ่าย และทำให้เกิดประกายไฟที่เขี้ยวของหัวเทียน 3. แกนเหล็กอ่อน (Iron core) จะทำเป็นเส้นหรือแผ่นบางๆ นำมาอัดรวมกัน ซึ่งจะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็ก เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดไฟแรงเคลื่อนสูง 4. เปลือกหุ้ม ทำหน้าที่ เป็นตัวหุ้มอุปกรณ์ต่างๆของคอยล์จุดระเบิด เปลือกหุ้มจะถูกปิดแน่น เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นจากภายนอกเข้าไปภายในคอยล์จุดระเบิดได้ 5. น้ำมันหล่อเย็น จะทำให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนใช้สำหรับหล่อเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้คอยล์จุดระเบิดมีความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คอยล์จุดระเบิดเสื่อมคุณภาพของกรใช้งานเร็วกว่าปกติ หลักการทำงานของคอยล์จุดระเบิด เมื่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิ ซึ่งจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น รอบๆขดลวดทั้งสองขดและแกนเหล็กอ่อน และเมื่อกระแสไฟฟ้าหยุดไหล ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นเพื่อทำให้เกิดเพื่อทำให้เกิดประกายไฟที่เขี้ยวของหัวเทียน |
| 9.2.5 หัวเทียน (Spark plug ) รูปที่ 9.6 แสดงส่วนประกอบของหัวเทียน หัวเทียนจะติดตั้งอยู่ที่ฝาสูบของเครื่องยนต์ ทำหน้าที่รับไฟแรงเคลื่อนสูงจากจานจ่ายเพื่อให้ไฟกระโดดข้ามช่องว่างของเขี้ยวหัวเทียนไปลงกราวด์ และนำผลของการกระโดดที่เรียกว่า สปาร์ค (Spark) ไปจุดระเบิดส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงภายในห้องเผาไหม้หรือในกระบอกสูบ ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของหัวเทียน 1. ฉนวนของหัวเทียน (Spark plug insulator) จะทำด้วยกระเบื้องชนิดพิเศษ (Ceramic) ที่มีคุณสมบัติคือป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงไม่ให้รั่วออกไปที่อื่น มีความแข็งแรงทนทานต่อการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ 2. แกนกลางของหัวเทียน (Spark plug electrode) จะทำจากโลหะผสมพิเศษ ที่มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดติดต่อกันหลายครั้ง และทนต่อการกัดกร่อน 3. เปลือกนอกของหัวเทียน (Spark plug shell) ทำด้วยเหล็กกล้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกันรั่ว และป้องกันความร้อนและทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี 4. แหวนกันรั่ว เป็นแหวนซึ่งทำมาจากโลหะอ่อนสำหรับป้องกันความดันหุ้มฉนวนที่มีแกนกลางอยู่ภายใน เป็นส่วนที่ติดกับเขี้ยวหัวเทียนและเป็นตัวจับยืดหัวเทียนเข้ากับรูหัวเทียนเข้ากับรูหัวเทียนด้วยเกลียวที่ส่วนล่างของปลอก 5. เขี้ยวของหัวเทียน ทำมาจากโลหะผสมชนิดพิเศษอย่างเดียวกันกับแกนกลาง นำเชื่อมติดไว้กับเปลือกนอก และสามารถงอให้มีระยะห่างจากแกนกลางได้ตามกำหนดที่ต้องการได้ ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนจะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 0.7 – 0.8 มิลลิเมตร |
| 6. ผนึกหัวเทียน ซึ่งหัวเทียนทุกตัวจะต้องมีผนึกบรรจุอยู่อย่างน้อย 1 แห่ง หรือ 2 แห่ง แรกจะหุ้มฉนวนตอนล่าง และแห่งที่สองจะหุ้มฉนวนตายในปลอกเหล็กตอนบนรั่วตามร่องเกลียวของปลอกนอก ประเภทของหัวเทียน 1. หัวเทียนเย็น จะมีแกนกลางที่สั้นและระบายความร้อนได้ดี ตัวเลขที่นิยมใช้กันมาก เช่น NGK BPES เป็นต้น จะนิยมใช้กับรถยนต์ที่ต้องวิ่งระยะทางไกล หรือเครื่องยนต์ที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ เพราะสามารถระบายความร้อนที่เกิดจาการเผาไหม้ได้ดี 2. หัวเทียนร้อน จะมีลักษณะเป็นกระเบื้องและมีแกนกลางยาวแต่ระบายความร้อนได้น้อย เพราะจะต้องสะสมความร้อนไว้ ตัวเลขที่จะใช้น้อย เช่น NGK BP 4 ES เป็นต้น นิยมใช้กับรถยนต์ที่ต้องวิ่งระยะทางใกล้ๆ ซึ่งจะเก็บสะสมความร้อนได้ดี 3. หัวเทียนธรรมดา จะใช้หมายเลขนัมเบอร์ เช่น NGK BP 5 ES – NGK BP 7 ES ซึ่งจะนิยมใช้กับเครื่องยนต์ที่ทำงานตามปกติ รูปที่ 9.7 แสดงลักษณะของหัวเทียนเย็น, หัวเทียนร้อน และหัวเทียนธรรมดา 9.2.6 สายไฟแรงต่ำ (Low tension wiring) สายไฟแรงต่ำ เป็นสายไฟที่ใช้สำหรับให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลมาจากแบตเตอร์รี่จ่ายไปยังวงจรไฟแรงต่ำ ซึ่งจะประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิ หน้าทองขาวและคอนแดนเซอร์ โดยที่หน้าทองขาวจะมีลูกเบี้ยวของจานจ่ายหมุนบังคับให้ต่อและตัดกระแสไฟฟ้าเป็นจังหวะๆ เมื่อสวิตช์จุดระเบิดหน้าทองขาวต่อกระแสไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ ทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบ ๆ ขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ เมื่อลูกเบี้ยวหมุนชนให้หน้าทองขาวก็แยกออก ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กยุบตัว ไฟฟ้าแรงสูงจะเกิดขึ้นที่คอล์ยจุดระเบิด เพื่อส่งไปยังหัวโรเตอร์ของจานจ่ายและส่งต่อไปยังหัวเทียนสูบต่างๆตามลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ |
| 9.2.7 สายไฟแรงสูง (High tension wiring) สายไฟแรงสูง เป็นสายไฟสำหรับให้กระแสไฟฟ้าแรงสูงจากคอยล์จุดระเบิดส่งไปยังหัวเทียน สายไฟแรงสูงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวงจรไฟฟ้าแรงสูง และยังประกอบด้วยขดลวดทุติยภูมิ จานจ่าย (หัวโรเตอร์และฝาครอบจานจ่าย) และหัวเทียน โดยที่กระแสไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทุตินิยมจะไหลผ่านสายไฟแรงสูง (สายคอยล์จุดระเบิด) เพื่อส่งไปยังฝาครอบจานจ่ายผ่านแปรงถ่าน (Carbon Brush) ไปยังหัวโรเตอร์ จากหัวโรเตอร์ส่งไปยังขั้วต่างๆใต้ฝาจานจ่าย ผ่านสายไฟแรงสูง (สายหัวเทียน) ส่งไปยัง หัวเทียน ลงกราวด์ครบวงจร หัวโรเตอร์จะหมุนไปพร้อมกันกับแกนจานจ่าย ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปยังหัวเทียนสูบต่างๆ ตามลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 9.2.8 คอนเดนเซอร์ (Condenser) รูปที่ 9.8 แสดงลักษณะของคอนเดนเซอร์ โดยทั่วไปคอนเดนเซอร์จะถูกติดตั้งอยู่ภายนอกของเรือนจานจ่าย และต่อขนานกับหน้าทองขาว แรงดันไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดมากขึ้นในขดลวดทุตินิยมคอนเดนเซอร์ ทำหน้าที่ช่วยให้เส้นแม่เหล็กยุบตัวอย่างรวดเร็ว โดยการรับประจุไว้เพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้ากระโดดข้ามที่หน้าทองขาว (Contact) และเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าทองขาวเกิดการไหม้เนื่องจากการอาร์ค 9.3 มุมดเวล (Dwell agle) มุมดเวล หมายถึง มุมการหมุนของเพลาแกนจ่าย (ลูกเบี้ยว) ระหว่างเวลาซึ่งหน้าทองขาวปิด โดยสปริงของแขนหน้าทองขาว และเวลาที่หน้าทองขาวเปิดขึ้นโดยส่วนนูนของลูกเบี้ยวอันต่อไปถ้าระยะห่างหน้าทองขาวของเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะมีการปรับไว้ถูกต้องและตามค่ามาตรฐาน หน้าทองขาวควรจะเปิดในขณะที่ลูกเบี้ยวหมุนไปเป็นมุม 52 องศา ต่อจากนั้นหน้าทองขาวควรจะเปิดในขณะที่ลูกเบี้ยวหมุนไปอีกเป็นมุม 38 องศา |
| รูปที่ 9.9 แสดงมุมดเวลของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ รูปที่ 9.10 แสดงลักษณะของมุมระหว่างหน้าทองขาวเปิด ดังนั้น เมื่อรวมมุมการเปิดและปิดของหน้าทองขาวจะได้เท่ากับ 90 องศา (52+38 องศา) หน้าทองขาวจึงมีการเปิดและปิดทุกๆ 1/2 รอบการหมุนของลูกเบี้ยว มุมดเวล : เครื่องยนต์ 4 สูบ = 52 องศา เครื่องยนต์ 6 สูบ = 41 องศา มุมดเวลมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับระยะห่างของหน้าทองขาว และจังหวะการเปิดของหน้าทองขาว (จังหวะจุดระเบิด) และมีความสำคัญในการปรับตั้งเพื่อจะทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ ที่ดีที่สุด |
| กิจกรรมการเรียนการสอน |
| กิจกรรมครู | กิจกรรมนักเรียน |
| ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. ครูถามผู้เรียนอะไรเป็นตัวทำให้เกิดการเผ่าไหม้ในเครื่องยนต์ ขั้นตอนการสอน 1. ครูอธิบายหน้าที่ของระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2. ครูอธิบายลักษณะวงจรการจุดระเบิดเครื่องยนต์ 3. ครูอธิบายส่วนประกอบของระบบจุดระเบิด 4. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของแบตเตอรี่ พร้อมอธิบายประกอบ 5. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของสวิตช์จุดระเบิด พร้อมอธิบายหน้าที่ 6. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของจานจ่าย พร้อมอธิบายหน้าที่ และการทำงาน 7. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของคอยล์จุดระเบิด พร้อมอธิบายหน้าที่, ส่วนประกอบ และ การทำงาน 8. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของหัวเทียน พร้อมอธิบายหน้าที่, ส่วนประกอบ และการทำงาน 9. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของสายไฟแรงต่ำ และสายไฟแรงสูง พร้อมอธิบายหน้าที่ 10 .ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของคอนเดนเซอร์ พร้อมอธิบายหน้าที่ 11. ครูให้ผู้เรียนดูลักษณะของมุมดเวล พร้อมอธิบายลักษณะของมุมระหว่างหน้าทองขาว เปิด-ปิด 12. ครูให้ดูลักษณะของหัวเผ่า และรีเลย์หัวเผ่า พร้อมอธิบายหน้าที่ และการทำงาน 13. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ขั้นสรุป 1. ครูสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน 2. ครูตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนตอบ โดยวิธีการสุ่มถาม | ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. ผู้เรียนทั้งชั้น แสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อที่ครูซักถาม ขั้นตอนการสอน 1. ผู้เรียนตั้งใจฟังการบรรยายและจดบันทึกเนื้อหาจากคำบรรยายประกอบชุดแผ่นใส 2. ผู้เรียนพร้อมตอบข้อซักถามเมื่อครูถาม ขั้นสรุป 1. ผู้เรียนช่วยสรุปเนื้อหาที่เรียน 2. ผู้เรียนตอบคำถามของครู 3. ซักถามข้อสงสัยและส่งสมุด |

กิจกรรมการสอน ขณะเรียน รับฟังการบรรยายจากครูผู้สอน ตอบคำถามจากครูผู้สอนเทื่อครูผู้สอนซักถาม หลังเรียน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบส่ง สื่อการเรียนการสอน PowerPoint การประเมินผล ก่อนเรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน ขณะเรียน ความสนใจใฝ่รู้ในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา