|  | แผนการสอน | หน่วยที่ 12 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | สัปดาห์ที่ 14 |
|  | ชื่อหน่วย ระบบเชื้อเพลิง | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 12.4. หลักการทำงานพื้นฐานของคาร์บูเรเตอร์ 12.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเชื้อเพลิง สาระสำคัญ คาร์บูเรเตอร์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผสมส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์เพื่อจ่ายเข้าไฟยังห้องเผาไหม้ในกระบอกสูบให้เครื่องยนต์เกิดกำลังงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวหลักการทำงานพื้นฐานของคาร์บูเรเตอร์ในแต่ละชนิด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. บอกส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์ 2. อธิบายหลักการทำงานพื้นที่ของคาร์บูเรเตอร์ได้ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเชื้อเพลิง |
| คาร์บูเรเตอร์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนในระบบเชื้อเพลิงจะมีคาร์บูเรเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผสมส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอากาศจะทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น และเมื่ออากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกันอย่างสมบูรณ์แล้ว คาร์บูเรเตอร์ก็จะส่งเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อสร้างพลังงานให้กับเครื่องยนต์ และการจ่ายส่วนผสมจะต้องสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องยนต์ด้วย คาร์บูเรเตอร์มีหลักการทำงานดังนี้ 1. จ่ายอัตราส่วนผสมของไอดีอย่างประหยัด 2. อัตราส่วนผสมของไอดีในขณะที่ให้กำลังงาน 12.4 หลักการทำงานพื้นฐานของคาร์บูเรเตอร์ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานลูกสูบจะดูดส่วนผสมของไอดีผ่านคาร์บูเรเตอร์เข้าไปสู่ห้องเผาไหม้สุญญากาศในห้องเผาไหม้จะมีมากทำให้เกิดแรงดันที่แตกต่างกันระหว่างแรงดันภายในกระบอกสูบและแรงดันภายนอกกระบอกสูบ จากผลที่แตกต่างกันนี้ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในห้องลูกลอยถูกดูดผ่านหัวฉีด และเมื่อได้รับแรงดันของอากาศจากภายนอกไหลผ่านกระทบให้แตกเป็นฝอยกระจายคาร์บูเรเตอร์จะออกแบบมาให้มีคอคอดเพื่อให้อากาศสามารถไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดสุญญากาศ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มอัตราความเร็วขึ้นขณะที่อัตราความเร็วเพิ่มขึ้นความดันที่คอคอดจะลดลง คอคอดที่ใช้กับคาร์บูเรเตอร์ตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 แบบ คือ 1. คาร์บูเรเตอร์คอคอดแบบความเร็วคงที่ ขนาดความโตของคอคอดจะคงที่ อากาศและน้ำมันที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบที่เปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับปริมาณอากาศที่ไหลผ่านคาร์บูเรเตอร์ตามภาระเครื่องยนต์และการปิด-เปิดของลิ้นเร่ง 1.1 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง (down draft) ใช้กลไกควบคุมการจ่ายปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทำให้การทำงานนำไม่ซับซ้อน การจ่ายเชื้อเพลิงก็ถูกต้องและแน่นอน คาร์บูเรเตอร์แบบนี้ก็เหมือนกับคาร์บูเรเตอร์แบบอื่นๆ โดยทั่วไป 1.2 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้าง (side draft) คาร์บูเรเตอร์แบบนี้จะนิยมนำมาใช้กับเครื่องยนต์ที่ต้องการกำลังงานสูง จึงต้องออกแบบให้คอคอดและท่ออากาศไหลเข้ามีขนาดโต และท่อไอดีต้องมีขนาดสั้น เพื่อลดความต้านทานของอากาศที่ไหลเข้าคาร์บูเรเตอร์ |
| รูปที่ 12.9 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง (down draft) 2. คาร์บูเรเตอร์คอคอดแบบความเร็วเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการไหลข้าวของไอดีที่ไหลเข้ากระบอกสูบ และเปลี่ยนไปตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่รอบต่ำและปานกลาง ดังนั้นคาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดเปลี่ยนแปลงได้จึงทำให้เกิดกำลังงานสูงที่จ่ายออกมาได้อย่างง่าย คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดเปลี่ยนแปลงแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 2.1 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้างหรือแบบเอสยู นิยมใช้เครื่องยนต์สูบเดียวคาร์บูเรเตอร์แบบเอสยูมีข้อเสียคือการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงในห้องดูดของคาร์บูเรเตอร์ทำให้เข็มวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังนมหนูหลักไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการควบคุมการทำงานและส่วนผสมของไอดีแตกต่างกัน รูปที่ 12.10 คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้าง (side draft) |
| 2.2 คาร์บูเรเตอร์ดูดลงแบบวี เป็นคาร์บูเรเตอร์ที่ใช้แบริ่งลูกปืนตาม แนวนอนเพื่อให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ชิ้นส่วนมีความคงทน คาร์บูแบบนี้จะนิยมใช้กับคาร์บูเรเตอร์ที่ใช้เครื่องยนต์สูบเดียว ส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์ -นมหนู -ลิ้นเร่ง -ลิ้นปิกผีเสื้อ -สกรูปปรับแต่ง -ลูกลอย -เข็มลูกลอย -ลูกเร่ง 12.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเชื้อเพลิง ปัญหาของระบบเชื้อเพลิงที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ส่วนใหญ่เกิดที่กลไกภายในระบบ แต่ปัญหาบางอย่างก็จะมาจากน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาในระบบเชื้อเพลิง ดังนี้ การเกิดเวเปอร์ล๊อค เกิดจากการระเหิดกลายเป็นไอของน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากมีค่าออกเทนที่ต่ำและได้รับความร้อน ซึ่งจะเกิดระหว่างถังน้ำมันกับปั้มเชื้อเพลิง ทำให้เชื้อเพลิงไหลไม่สม่ำเสมอและเครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบ การแก้ไขปัญหาการเกิดเวเปอร์ล๊อค -ต่อท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ติดตั้งอยู่ห่างจากท่อไอเสียหรือหม้อพักไอเสีย -ต่อท่อปั้มเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตกค้างในปั้มเกิดการระเหยเป็นไอรูปการเกิด เวเปอร์ล๊อคที่ปั้มเชื้อเพลิง การเกิดเกร็ดน้ำแข็ง การเกิดเกร็ดน้ำแข็งในคาร์บูเรเตอร์เกิดขึ้นจากอุณหภูมิของอากาศต่ำเนื่องจากอากาศมีความชื้นมาก ทำให้เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำแข็ง |
| คำศัพท์คาร์บูเรเตอร์ คอคอด venturi คาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง down draft คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้าง side draft วงจรลูกลอย floating circuit วงจรเดินเบา idle and low speed circuit วงจรเดินเร็วสูง high speed circuit วงจรกำลัง power circuit วงจรปั้มเร่ง accrlerating pump circuit วงจรโช๊ค chock circuit โช๊คแบบกลไก manual chock โช๊คแบบกึ่งอัตโนมัติ semi automatic chock โช๊คแบบอัตโนมัติ automatic chock ลิ้นอากาศ air valve สรุป คาร์บูเรเตอร์เป็นอุปกรณ์ผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นส่วนผสมที่ถูกต้องแล้วจ่ายเข้าไปยังห้องเผาไหม้ เพื่อให้เครื่องยนต์เกิดการเผาไหม้และสร้างกำลังงานให้กับเครื่องยนต์ ซึ่งคาร์บูเรเตอร์มีอยู่หลายประเภท เช่น คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดความเร็วคงที่ คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดความเร็วเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และแต่ละแบบก็จะมีการทำงานแตกต่างกันแล้วแต่การออกแบบ แต่คาร์บูเรเตอร์ที่ดี คือ ต้องจ่ายส่วนผสมได้ถูกต้องตามความต้องการของเครื่องยนต์ทำงาน |
| กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ขั้นนำเข้าสูบทเรียน 1. ครูเกริ่นนำถึงสาระสำคัญของคาร์บูเรเตอร์ ขั้นนำเข้าสูบทเรียน 1. นักเรียนตั้งใจฟังสาระสำคัญ ขั้นดำเนินการสอน 1. ครูอธิบายเนื้อหาของคาร์บูเรเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์ หลักการทำงานพื้นฐาน รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในคาร์บูเรเตอร์และในระบบเชื้อเพลิงทั้งหมด ขั้นดำเนินการสอน 1. นักเรียนนั่งฟังเนื้อหาและจดบันทึกข้อมูล 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดใน คาร์บูเรเตอร์ ขั้นสรุป 1. ครูสรุปสาระสำคัญเรื่องคาร์บูเรเตอร์ 2. ครูสั่งงานให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปในสัปดาห์หน้า ขั้นสรุป 1. นักเรียนนั่งฟังคำสรุปจากครูและตัวนักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนในเรื่องคาร์บูเรเตอร์เป็นอย่างดี 2. นักเรียนกลับไปศึกษาเรื่องต่อไปแล้วเตรียมมาเรียนสัปดาห์หน้า |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน รับฟังการบรรยายจากครูผู้สอน หลังเรียน ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน สื่อการเรียนการสอน PowerPoint การประเมินผล ก่อนเรียน การตอบคำถามจากครูผู้สอน ขณะเรียน ความสนใจใฝ่รู้ในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา |