|  | แผนการสอน | หน่วยที่ 13 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | สัปดาห์ที่ 15 |
|  | ชื่อหน่วย การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 13.1 การตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 13.2 การตรวจสอบระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 13.3 การตรวจสอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 13.4 การตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 13.5 การตรวจสอบระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 13.6 การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน สาระสำคัญ คาร์บูเรเตอร์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผสมส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์เพื่อจ่ายเข้าไฟยังห้องเผาไหม้ในกระบอกสูบให้เครื่องยนต์เกิดกำลังงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวหลักการทำงานพื้นฐานของคาร์บูเรเตอร์ในแต่ละชนิด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการตรวจสอบอุปกรณ์เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 2. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการตรวจสอบระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ถูกต้อง 3. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 4. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ถูกต้อง 5. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการตรวจสอบระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ถูกต้อง 6. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ถูกต้อง |
| ส่วนประกอบของระบบไอดีเครื่องยนต์แก๊สโซลีน มีส่วนประกอบดังนี้ ลิ้นไอดี จะมีขนาดโตกว่าลิ้นไอเสีย ทำหน้าที่เปิดให้ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงไหลเข้าสู่ภายในกระบอกสูบในจังหวะดูด ท่อไอดี จะทำหน้าที่ ให้ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจากการผสมของคาร์บูเรเตอร์ ให้ไหลผ่านไปยังกระบอกสูบของแต่ละสูบ หม้อกรองอากาศ ทำหน้าที่กักเก็บฝุ่นละออง ไม่ให้เข้าไปยังภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ แบ่งได้ 3 แบบคือ 1. หม้อกรองอากาศแบบแห้ง 2. หม้อกรองอากาศแบบเปียก 3. หม้อกรองอากาศแบบมีอ่างน้ำมัน ส่วนประกอบของระบบไอเสียเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ประกอบดังนี้ ลิ้นไอเสีย จะมีขนาดเล็กกว่าลิ้นไอดี ทำหน้าที่เปิดให้แก๊สไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงออกไปยังท่อร่วมไอเสียในจังหวะคาย เพื่อเป็นการขับไล่แก๊สไอเสีย ท่อร่วมไอเสีย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นท่อทางเดินของไอเสีย หม้อพักหรือหม้อเก็บเสียง แก๊สไอเสียที่ถูกขับออกจะยังมีความดันสูงอยู่ ถ้าปล่อยไปโดยตรงทำให้เกิดเสียงดังมาก เพราะฉะนั้นจึงได้ลดความดันลง หม้อเก็บเสียงก็จะต้องให้ไอเสียไหลผ่านได้สะดวกแบ่งออกได้ดังนี้ 1. หม้อเก็บเสียงแบบสะท้อนเสียง 2. หม้อเก็บเสียงแบบดูดซึมเสียง 3. หม้อเก็บเสียงแบบเสียงก้อง การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนี้ จะต้องมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น และระบบสตาร์ท เป็นต้น การตรวจสอบระบบต่างๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการติดเครื่องยนต์ เราจึงควรศึกษาวิธีการหรือลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 13.1 การตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การตรวจดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิงควรตรวจดูที่คาร์บูเรเตอร์โดยการสังเกตดูที่กระจกของห้องลูกลอย ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่ ถ้าไม่มีกระจกที่ห้องลูกลอยให้โยกคันเร่งแล้วสังเกตดูน้ำมันจะออกที่หัวฉีดปั๊มเร่ง ถ้าหากไม่มีน้ำมันออกมาให้ทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม รูปที่ 13.1 แสดงลักษณะของการตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 13.2 การตรวจสอบระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบจุดระเบิดเป็นที่มีความสำคัญมาก สำหรับการติดเครื่องยนต์ เพราะระบบจุดระเบิดนี้จะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟแรงสูงไปที่หัวเทียน เพื่อจุดระเบิดส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดการลุกไหม้ 13.2.1 การตรวจขั้วแบตเตอรี่ การตรวจขั้วแบตเตอรี่สามารถตรวจได้ โดยการสังเกตที่บริเวณขั้วของแบตเตอรี่ ถ้าสกปรกมากให้ถอดออก และทำความสะอาด โดยการใช้แปรงลวดหรือแปรงทองเหลืองขัดสิ่งสกปรกออกให้หมด แล้วใช้จาระบีทารอบๆ ขั้วของแบตเตอรี่ ถ้าขั้วต่อแบตเตอรี่หลวม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด เราจึงควรขันน็อตให้แน่น |
| รูปที่ 13.2 แสดงลักษณะการตรวจขั้วแบตเตอรี่ 13.2.2 การตรวจระดับน้ำกรดแบตเตอรี่และการวัดค่าความถ่วงจำเพาะ แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์จะต้องมีน้ำกรดอยู่ในระดับที่กำหนดคือ ระดับ Upper level ซึ่งจะติดตั้งอยู่ด้านข้างของแบตเตอรี่ ถ้าตรวจดูแล้วพบว่าน้ำกรดลดลงต่ำกว่าระดับ Upper level หรือต่ำกว่าระดับ Lower level ควรเปิดฝาปิดแบตเตอรี่ให้หมดทุกฝา แล้วเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ลงไปให้ถึงระดับ Upper level ทุกช่อง การวัดค่าความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่ จะให้เครื่องมือวัดที่มีชื่อว่า ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) โดยการเปิดฝาปิดแบตเตอรี่ออก แล้วใช้ไฮโดรมิเตอร์ดูดน้ำกรดขึ้นมา แล้วสังเกตดูข้างไฮโดรมิเตอร์ว่าค่าความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่ได้ตามค่าที่กำหนดหรือไม่ (ค่าความถ่วงจำเพราะ ประมาณ 1.250 – 1.280) รูปที่ 13.3 แสดงลักษณะการตรวจคระดับน้ำกรดแบตเตอรี่และการวัดค่าความถ่วงจำเพาะ 13.3 การตรวจสอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ ควรจะตรวจในขณะที่เครื่องยนต์เย็น วิธีการปฏิบัติ คือ เปิดฝาหม้อน้ำ แล้วสังเกตดูน้ำในหม้อน้ำว่าอยู่ในระดับต่ำเกินไป หรือมีคราบสกปรกหรือไม่ถ้าน้ำไม่อยู่ในระดับที่ต้องการก็ควรเติมน้ำสะอาดลงไปในหม้อน้ำ แต่ถ้าตรวจพบว่าน้ำในหม้อน้ำมีคราบสกปรก ควรล้างหม้อน้ำหรือเปลี่ยนน้ำใหม่ทันที รูปที่ 13.4 แสดงลักษณะของการตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ 13.4 การตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่น ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจะทำการตรวจวัดโดยการดึงเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องขึ้นมา แล้วใช้ผ้าเช็ดน้ำมันเครื่องที่ติดอยู่กับเหล็กวัดออก ต่อจากนั้นให้เสียบเหล็กวัดลงไปที่ต่ำแหน่งเดิมจนสุดแล้วดึงขึ้นมา เพื่อตรวจดูว่าน้ำมันหล่อลื่นอยู่เท่าขีด F หรือไม่ ถ้าน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าขีด F ก็ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปอีกจนกว่าจะถึงขีด F รูปที่ 13.5 แสดงลักษณะการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่น 13.5 การตรวจสอบระบบสตาร์ตของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การตรวจสอบระบบสตาร์ตของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ควรตรวจดูขั้วบวก ( + ) ของแบตเตอรี่ที่ต่อไปยังขั้ว 30 หรือขั้ว M ของมอเตอร์สตาร์ต แล้วตรวจดูขั้ว ST ที่สวิตช์จุดระเบิดต่อไปยังขั้ว 50 หรือขั้ว ST ของมอเตอร์สตาร์ต และตรวจดูเฟืองขับของมอเตอร์สตาร์ตว่าเฟืองมีการสึกหรอมากหรือไม่ รูปที่ 13.6 แสดงลักษณะของวงจรสตาร์ต |
| 13.6 การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ทำได้โดยการบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แล้วบิดต่อไปยังตำแหน่ง START เมื่อเครื่องยนต์ติดเครื่องแล้ว ควรเช็คสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น 3. ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น 4. ตรวจดูระบบไฟชาร์จของเครื่องยนต์ 5. ตรวจดูดว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่ รูปที่ 13.7 แสดงลักษณะของสวิตช์จุดระเบิดหรือสวิตช์กุญแจ ข้อเสนอแนะ ถ้าสตาร์ตเครื่องยนต์ไม่ติดให้ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าแรงสูง โดยการดึงสายคอยล์จุดระเบิดออกจากฝาครอบจานจ่ายแล้วจี้ลงกราวด์ที่เครื่องยนต์ สตาร์ตเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบดูว่าจะมีกระแสไฟฟ้า หรือถ้าไม่มีประกายไฟให้ตรวจสอบที่ชุดหน้าทองขาวของจานจ่ายไฟ |
| สรุป การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ควรตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติเราจึงควรศึกษาวิธีการหรือลำดับขั้นตอนในการปฎิบัติการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดูที่คาร์บูเรเตอร์ สังเกตดูที่กระจกของห้องลูกลอยว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่ ถ้าไม่มีกระจกให้โยกคันเร่งแล้วดูน้ำมันจะออกที่หัวฉีดปั๊มเร่ง ถ้าไม่มีน้ำมันออกมาให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม การตรวจสอบระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ได้แก่ การตรวจขั้วแบตเตอรี่ ขั้วของแบตเตอรี่ ถ้าสกปรกมากให้ถอดออก และทำความสะอาด แล้วใช้จาระบีทารอบๆ การตรวจระดับน้ำกรดแบตเตอรี่และการวัดค่าความถ่วงจำเพาะ จะต้องมีน้ำกรดอยู่ในระดับที่กำหนดคือ ระดับ Upper level ทุกช่อง การวัดค่าความถ่วงจำเพาะจะใช้เครื่อง ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) วัดได้ค่าที่กำหนดหรือไม่ (ประมาณ 1.250 – 1.280) การตรวจสอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การดูระดับน้ำในหม้อน้ำ ควรจะดูในขณะที่เครื่องยนต์เย็น แต่ถ้าพบว่าน้ำในหม้อน้ำมีคราบสกปรก ควรล้างหม้อน้ำหรือเปลี่ยนน้ำใหม่ทันที การตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยการดึงเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องขึ้นมาเพื่อตรวจดูว่าน้ำมันหล่อลื่นอยู่เท่าขีด F หรือไม่ ถ้าต่ำกว่าขีด F ก็ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปอีกจนกว่าจะถึงขีด F การตรวจสอบระบบสตาร์ตของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดูขั้วบวก ( + ) ของแบตเตอรี่ที่ต่อไปยังขั้ว 30 หรือขั้ว M และดูขั้ว ST ที่สวิตช์จุดระเบิดต่อไปยังขั้ว 50 หรือขั้ว ST ว่าอยู่สภาพดีหรือไม่ การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ควรเช็คเช่น ดูรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำหล่อเย็น ดูระบบไฟชาร์จ และดูว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่ |
| กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ขั้นนำเข้าสูบทเรียน 1. ครูเกริ่นนำเรื่องโฆษณารถยนต์ในปัจจุบัน ขั้นนำเข้าสูบทเรียน 1. นักเรียนตั้งใจฟังสาระสำคัญ ขั้นดำเนินการสอน 1. ครูอธิบายเรื่องการตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2. ครูอธิบายเรื่องการตรวจสอบระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3. ครูอธิบายเรื่องการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4. ครูอธิบายเรื่องการตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 5. ครูอธิบายเรื่องการตรวจสอบระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6. ครูอธิบายเรื่องการติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขั้นดำเนินการสอน 1. นักเรียนฟังเนื้อหาและจดบันทึก 2. นักเรียนตอบคำถามที่ครูถาม ขั้นสรุป 1. ครูสรุปสาระสำคัญในการติดเครื่องยนต์ ขั้นสรุป 1. ผู้เรียนฟังสรุปเนื้อหาที่เรียน 2. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน รับฟังการบรรยายจากครูผู้สอน หลังเรียน ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน สื่อการเรียนการสอน PowerPoint การประเมินผล ก่อนเรียน การตอบคำถามจากครูผู้สอน ขณะเรียน ความสนใจใฝ่รู้ในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา |